## Slide 1: LA RADIOPROTECTION

## Slide 2: LES RAYONNEMENTS IONISANTS
+
-
Les rayonnements composés de photons ou de particules capables
de déterminer la formation d’ions directement ou indirectement.

## Slide 3: MODE DE PRODUCTION DES RAYONNEMENTS IONISANTS
LA RADIOACTIVITÉ
LES GÉNÉRATEURS ÉLECTRIQUES
NATURELLE : big bang, soleil, radium, thorium, uranium
ARTIFICIELLES : crées par l’homme sous forme de sources : scellées ou non scellées.

## Slide 4: La radioactivité
Instabilité du noyau de l’atome qui entraîne dans le temps sa désintégration pour retrouver sa stabilité avec émission de :
RAYONNEMENTS «X»
RAYONNEMENTS «Gamma»

## Slide 5: INTERACTION DES RAYONNEMENTS
X
AIR
MATIÈRE
ÉCRANS
Papier
Peau
Gant
Tissus
Plexiglas
Aluminium
Béton
Acier
Plomb
«mou»
«dur»
mm
cm
m
Plusieurs mètres
et neutron
PARCOURS

## Slide 6: INTERACTION DES RAYONNEMENTS
Pénétration dans le corps humain

## Slide 7: GRANDEURS ET UNITÉS DE RADIOACTIVITÉ
Énergie
Caractérise le nombre de désintégrations qui se produisent dans un corps radioactif par unité de temps : la seconde
Le BECQUEREL Bq
Le CURIE Ci
(1 Ci = 37 000 000 000 des/s ou Bq)
Grandeur qui caractérise le pouvoir de pénétration
d’un rayonnement dans la matière.
ELECTRON – VOLT eV
Activité
Temps nécessaire pour que l’activité d’une source radioactive diminue de moitié
Période

## Slide 8: DEFINITIONS
À distance
Rayonnement gamma
Dose
d’exposition
Au contact
Exposition GLOBALE
Exposition PARTIELLE

## Slide 9: PROTECTION CONTRE L’EXPOSITION EXTERNE À DISTANCE
Temps
Activité
Distance
Écran
=
-
DIMINUTION DE LA DOSE
+

## Slide 10
La dose équivalente (effet biologique sur l'homme)
µSv = dose de la vie quotidienne
mSv = dose réglementaire
Sv = dose dangereuse
Unité : le SIEVERT
Symbole : Sv
1 mSv = 1000 fois plus petit que le Sievert
1 µSv = 1000 fois plus petit que le mSv
Attention
aux unités
Les sous-multiples :
UNITÉS D’EXPOSITION EN RADIOPROTECTION

## Slide 11
MOYEN DE DÉTECTION DES
RAYONNEMENTS GAMMA
Le radiamètre
0
0,5
3
10
25
1000
Sv/ h
nSv/ h
mSv/ h
1000 nSv/ h = 1Sv/ h
1000 Sv/ h = 1mSv/ h

## Slide 12: UTILISATIONS
La radiographie pour le contrôle non destructif
OBJECTIF
Des épaisseurs de 0,5 à 80 mm d’acier ou
autre matériaux
Des joints soudés de tubes de tous diamètres
Des joints soudés de brides et de piquages
sur réservoirs - échangeurs - charpentes métalliques
Des circuits tubulaires en service avec fluide en phase
gazeuse, liquide ou solide - contrôle de corrosion
Des vannes, robinets et clapets (joints ou mécanisme)

## Slide 13: EXEMPLES
CORROSION
IMAGE

## Slide 14: EXEMPLES
CORPS ETRANGER : BOULON
IMAGE

## Slide 15: EXEMPLES
DEPOT
IMAGE

## Slide 16: PRINCIPE
Equipe de contrôle
projecteur
Rayons gamma
Film
photographique
Laboratoire
développement
négatoscope
négatif
Expert COFREND
Entreprise de maintenance
Pièce
radiographiée

## Slide 17
de l’ Équipe de contrôle
Constitution
Opérateur de tirs
Aide opérateur
+
Carte de CAMARI
Carte de SUIVI MÉDICAL
DOSIFILM nominatif
DOSIMÈTRE électronique
RADIAMÈTRE
CONSIGNES
POUR L’ÉQUIPE :

## Slide 18: DESCRIPTION GENERALE
Description
générale
Manivelle de
télécommande
manuelle
Projecteur de gammagraphie
Gaine d’éjection
Dispositif
d’irradiation
ou collimateur
Porte source
support

## Slide 19: LE BALISAGE
25 Ci
925 GBq
avec collimateur
sans collimateur
délimitation de la zone contrôlée
6 m
100 m
!
Installation radiométrique
de l’établissement
RISQUE D’EXPOSITION
Zone surveillée
400 m

## Slide 20: Les questions à se poser lors d’un tir gammagraphique
Le formulaire de suivi (entrée/sortie du Site) des sources est correctement rempli
Il y a deux personnes pour effectuer le tir radio
La source est correctement définie (Cobalt, Irridium, puissance)
L’AT est correctement remplie (lieu de tir, balisage,…)

## Slide 21: Les questions à se poser lors d’un tir gammagraphique
Lors de la mise au travail, le lieu de tir a été identifié et le balisage est explique par le radiologue
Les radiologues sont en possession de leur dosimètre personnel
Les radiologues ont un radiamètre (si non ATEX > prise de gaz)
Le collimateur (outil permettant de cibler le rayonnement) sera utilisé (sinon justifier le pourquoi)